Программатор для Uponor BioClean

Инструкция по программированию блока управления

1	Основные понятия

1.1	Перемещение	3

1.2	Строка состояния	3

1.3	Режимы работы

1.3.1	Режим ожидания	4

1.3.2	Меню	4

1.4	Уведомления	5

1.5	Полоса прокрутки	5

1.6	Переменные	6

1.7	Расширенный доступ	6

2	Структура меню

2.1	Обзор	8

2.1.1	Process (Процесс)	7

2.1.2	I/O (Ввод-вывод: управление электромагнитными клапанами)	7

2.1.3	Tests (Тесты)	8

2.1.4	Errors (Ошибки)	8

2.1.5	Cleaning cycles (Циклы очистки)	8

2.1.6	Empty reminder (Напоминание об ассенизации)	8

2.1.7	About (О программе)	8

3	Примеры использования

3.1	С чего начать	9

3.2	Включение расширенного доступа	10

3.3	Пример: управление электромагнитынми клапанами	12

4	Настройки времени………………………………………………………………………   14

# Основные понятия

Пользовательский интерфейс программатора  BioClean состоит из 6 кнопок и графического ЖК-дисплея.

## Перемещение

Для перемещения по ЖК-дисплею программатора используются 6 кнопок.

Функции кнопок L.SELECT (левая кнопка выбора) и R.SELECT (правая кнопка выбора) показываются пользователю в строке состояния и могут меняться. Общим правилом является то, что левая кнопка подтверждает и активирует, а правая кнопка отменяет и возвращает пользователя к предыдущему пункту меню.

Кнопки направлений LEFT (влево), RIGHT (вправо), UP (вверх) и DOWN (вниз) работают как кнопки перемещения, аналогично кнопкам мобильных телефонов.

## Строка состояния

Строка состояния размещается ниже меню. Она разделена на три части:

1. Действие, выполняемое левой кнопкой выбора «L.SELECT»

2. Индикатор расширенного режима «Adv»

3. Действие, выполняемое правой кнопкой выбора «R.SELECT»

|  | Значок расширенного режима отображается, когда устройство переведено в расширенный режим (дополнительные сведения см. в разделе 1.7). |
| --- | --- |

## Режимы работы

### Режим ожидания

После включении программатор входит в состояние ожидания. В состоянии ожидания единственными действиями, доступными пользователю, является сканирование находящихся рядом блоков управления, а также вход в меню после выбора блока управления.

### Меню

Меню становится доступным только после выбора блока управления.

В режиме меню отображается иерархическая система меню, позволяющая пользователю просматривать состояние, изменять настройки, проверять и вручную перенастроить выбранный блок управления. Структура  меню описана в главе 2.

## Уведомления

Когда пользователь подтверждает действие или когда происходит ошибка, на экран выводится соответствующее уведомление. Оно показывается в виде текстового поля поверх текущего меню.

Уведомление остается видимым в течение 5 секунд, но его можно очистить раньше, нажав любую кнопку на программаторе.

## Полоса прокрутки

Полоса прокрутки показывается в правой части дисплея. Она используется, когда пользователю показывается меню, размер которого превышает размер области дисплея (3 строки х 16 символов).

Бегунок полосы прокрутки показывает относительное положение текущего экрана относительно полной длины меню.

Если полоса прокрутки не требуется, в меню показывается пустая полоса прокрутки (без бегунка). В режиме ожидания полоса прокрутки не показывается.

## Переменные

Переменные, которые могут быть изменены пользователем, выделяются стрелками влево и вправо, окружающими переменную. Нажатие кнопки влево «LEFT» или вправо «RIGHT» изменяет значение переменной.

## Расширенный доступ

Работая в расширенном доступе, пользователь может, помимо возможностей общего доступа, изменить время на каждый этап очистки и обнулить счетчик циклов очистки.

Для включения расширенного режима нужно, удерживая кнопки влево «LEFT» и вправо «RIGHT», нажать левую кнопку выбора «L.SELECT», находясь в режиме ожидания (выбора блока управления).

Если все выполнено правильно, в строке состояния появляется значок расширенного доступа «Adv».

Выход из расширенного доступа выполняется при подключении программатора к другому блоку управления или выключении питания.

# Структура меню

## Обзор

В приведенной ниже таблице описывается иерархическая система меню устройства.

### Process (Процессы)

- View status (Просмотреть статус)

  - Показывает текущий статус блока управления, этап очистки и оставшееся время выполнения

- Start (Включить)

  - Запускает блок управления

- Stop (Остановить)

  - Останавливает блок управления

  - Когда блок управления выключен, например, для обслуживания, он может быть повторно включен вручную или включится автоматически сам через 2 часа

- Test (Тест)

  - Запускает цикл тестирования

  - Этапы очистки во время циклов тестирования отображаются на дисплее блока управления

- Timing (Настройка времени на этапы очистки)

  - Показывает текущие настройки таймера (времени) для каждого этапа очистки (время 0-999 сек/мин/час)

  - Настройки таймера можно изменить в расширенном режиме

- Options (Параметры)

  - Отображает число доз в строке, значение может быть изменено в расширенном режиме

  - Отображает время на нагнетание воздуха, значение может быть изменено в расширенном режиме

### I/O (Входы / выходы)

- Inputs (Входы – сигналы от датчиков давления)

- Outputs (Выходы – сигналы на открытие и закрытие электромагнитных клапанов)

См. пример в главе 3.3

### Tests (Тесты)

- Alarm test (Тест сигналов тревоги)

  - Сигналы тревоги информационной панели можно включать/выключать вручную

- Range test (Тест оптимального радиуса действия)

  - Позволяет включить/выключить тест на определение оптимального радиуса беспроводной связи

### Errors (Ошибки)

- Отображается номер ошибки

### Cleaning cycles (Циклы очистки)

- Значение счетчика циклов очистки

- Значение счётчика циклов очистки без химикатов

- Обнулить счётчик циклов (доступно только в расширенном доступе)

### Empty reminder (Напоминание об ассенизации)

- Счетчик напоминаний о необходимости ассенизации

- Ограничение

### About (О программе)

- Программатор

  - Идентификационный код

  - Версия ПО

- Блок управления

  - Идентификационный код

  - Версия ПО

  - Версия процесса

# Примеры использования

## С чего начать

Включите программатор, нажав любую кнопку. Программатор находится в режиме ожидания. В режиме ожидания единственным действием, доступным пользователю, является сканирование находящихся рядом блоков управления.

Нажмите левую кнопку выбора, начинается сканирование блоков управления:

По завершении сканирования на экран выводится список идентификационных номеров находящихся рядом блоков управления. В нашем примере рядом находятся два блока управления. Выберите блок, прокручивая список вверх или вниз:

Нажмите левую кнопку выбора, чтобы выбрать устройство. На дисплее появится изображение загрузки.

После завершения загрузки отображается выбранный блок. Теперь можно либо войти в меню, нажимая правую кнопку выбора, либо повторить сканирование блоков управления, нажимая левую кнопку выбора:

## Включение расширенного режима

Нажмите любую кнопку, чтобы включить программатор. Он будет находится в режиме ожидания.

Нажмите левую кнопку выбора, начинается сканирование блоков управления:

По завершении сканирования на экран выводится список идентификационных номеров находящихся рядом блоков управления. В нашем примере рядом находятся два блока управления. Выберите блок, прокручивая список вверх или вниз:

Чтобы включить расширенный режим, нажмите левую кнопку выбора, удерживая нажатыми кнопки влево и вправо. На дисплее появится изображения загрузки.

После завершения загрузки в строке состояния появляется значок «Adv», который сообщает об успешном входе в расширенный режим. Теперь можно либо войти в меню, нажимая правую кнопку выбора, либо повторить сканирование блоков управления, нажимая левую кнопку выбора:

## Пример: Управление электромагнитными клапанами

В этом примере выключается компрессор блока управления.

На программаторе выбран блок управления №00001337:

Войдите в меню, нажав левую кнопку выбора: Нажмите кнопку вниз, чтобы выбрать I/O (Ввод-вывод):

Нажмите левую кнопку выбора, чтобы войти в меню уровня 2:

Нажмите кнопку вниз, чтобы выбрать выходы:

Нажмите левую кнопку выбора, чтобы войти в меню уровня 3:

Нажмите кнопку вправо, чтобы изменить переменную на «ON» (включить):

Нажмите левую кнопку выбора, чтобы задать для выходов выбранные значения. Выводится уведомление, подтверждающее успешное переопределение:

# Text boxes

Рис. 1. Кнопки программатора

Рис. 2. Режим ожидания

Рис. 3. Меню

Рис. 4. Уведомление

Рис. 5. Переменная

Рис. 6. Режим ожидания                    (выбор блока управления)

Меню

Строка состояния

Клавиши навигации

Дисплей

Кнопки для навигации